3D效果控制器

使用说明书

目   录

一、3D系统对电脑和LED屏的基本要求	2

二、使用3D前的准备工作	4

三、3D系统的基本参数及使用	5

四、3D系统的详细设置与操作步骤	6

## 一、3D系统对电脑和LED屏的基本要求

1、计算机基本配置要求，

  - Microsoft Windows VISTA 32/64-bit or Windows7 32/64-bit

  - Intel core 2 Duo or AMD Athlon X2 CPU or higher

  - 1GB of system memory (2GB is recommended)

  - 100MB free disk space

2、支持的显示器 (支持120HZ 刷新率的显示器)

  - Acer GD245HQ/GD23HZ  120 HZ LCD display

  - Alienware OPTX  AW 2310  120 HZ LCD display

  - Samsung SyncMaster 2233RZ  120 HZ LCD display

  - ViewSonic FuHzion VX2265 wm 120HZ LCD display

3、显卡要求：

  - GeForce 8 Series

    - NVIDIA GfForce 8800GT

    - NVIDIA GfForce 8800GTS

    - NVIDIA GfForce 8800GTS 512

    - NVIDIA GfForce 8800GTX

    - NVIDIA GfForce 8800 Ultra

  - GeForce 9 Series

    - NVIDIA GfForce 9600GT

    - NVIDIA GfForce 9800GT

    - NVIDIA GfForce 9800GTX

    - NVIDIA GfForce 9800GTX+

    - NVIDIA GfForce 9800GTX2

  - ALL GeForce 200/100 Series or higher

4、显示屏要求：

- 刷新率1800HZ 以上

- 屏体亮度 1600CD 以上(视具体情况而定)

- 显示屏体点数较佳视觉效果不小于640x480 (视具体视频情况而定)

注：要达到以上两点要求需要符合下面条件

静态或4扫为最佳，其他根据具体情况，

时钟至少要到20MHZ，长度小于64较佳，

适当时候可以降低灰度效果和灰度等级来实现（戴上眼镜后某些低灰度会被眼镜滤掉）。

注：我们3D系统是配合目前市面上的常用nVIDIA 3D Vision系统来做的，（并非简单红蓝、红率3D，需要带nVIDIA 3D Vision 眼镜，或者在屏上贴3D的膜）。以上的一二三点要求是3D显示的基本要求（显示器可以不用），第四点要求是客户提供的显示屏体基本要求。

## 二、使用3D前的准备工作

在调试3D系统之前，请确保如下连接图中所需的产品都准备齐全。并按照此连接图的接线方式对系统进行连接。

## 三、3D系统的基本参数及使用

当图象输出区域的列数< 640时行数最高只能设置到512，而每个网口输出的长度可以到1280，高度是设置行数的一半。（网口输出长度=设置长度x 2 ，网口输出高度= 设置高度/2）。

当图象输出区域的列数大于640小于960时行数最高只能设置到256，而每个网口输出的长度可以到1920，高度是设置行数的一半。（网口输出长度=设置长度x 2 ，网口输出高度= 设置高度/2）。

注 ： 一个LED CONTROLLER最大可以带到 1920 x 512，或者 1280 x 1024

3、3D发送器中有8个网口，其中只有4个网口是用作连接LED显示屏的。且每口所带载的LED像素高度为≤192像素。4个网口总共可以带载的像素高度之和为：768.

4、 连接原理图：

## 四、3D系统的详细设置与操作步骤

※LED显示屏的基本调试

特别说明：在调试3D系统之前，我们要先用普通发送卡将LED屏进行调试。因为3D发送器仅仅是一个3D数据接收与发送的作用。所以不能直接对LED屏进行调试。因此在调试3D之前请按照以下流程进行操作：

1、请用电脑连接一块普通发送卡，通过此发送卡直接与LED屏中的所有接收卡进行串联。如下图所示：

2、 进入控制软件调试LED显示屏：

点击：上图界面中右下角的【向导】按钮

3、完成以上步骤之后，LED显示屏就调试完毕了。请查看LED显示屏显示的图像是否正常，如果显示不正常，则表示设置的流程操作有误，请重新进行设置向导。

4、此时确定LED显示屏图像显示正常之后，请重新连接3D系统的所有器件。如下图所示：

5、连接好3D系统之后，接下来需要在设置界面中为LED屏添加接收卡《队列》，3D发送器中有4个网口用来连接LED屏接收卡。4个网口分别为：OUT1、OUT2、OUT3、OUT4。

每个输出口连接LED的高度为≤192像素。请根据LED屏的像素高度来计算需要建立多少个接收卡队列。如图所示：

建立队列的注意事项：

队列设置：  网口OUT1的输出口为1，分线器为1。

网口OUT2 的输出口为1，分线器为2。

网口OUT3 的输出口为2，分线器为1。

网口OUT4 的输出口为2，分线器为2。

如图所示：

队列设置好之后，需要在软件设置界面中的接收卡设置区域对LED的显示效果进行调整，如图所示：

在此区域内调整参数，让LED显示屏达到最优的显示效果。

6、【图像输出区域】的设置，如下图所示：

以上步骤全部完成之后，LED显示屏就可以实现3D效果了。此时打开桌面上的3D视频播放器，添加所要播放的3D片源，带上快门式3D眼镜，即可体验震撼的3D效果。

如果3D视频没有重影的现象，请检查电脑显卡是否启用了120HZ。如下图所示：

# Text boxes

3D机箱背面

3D机箱正面